## Slide 1: Tecnologias de Armazenamento
www.acc.com.br - Uberlândia - MG
Márcio Moreira - marcio@acc.com.br
Universidade Federal de Uberlândia - 04/2003
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 2: Dispositivos de Armazenamento
Principal:
  Dados acessados diretamente pela CPU
  Rápidos, caros, limitados e voláteis
  Exemplos:
    Memória RAM (Random Access Memory)
    Memória Cache
Secundário:
  Dados acessados indiretamente (através de placas controladoras)
  Lentos, baratos, amplos e permanentes
  Exemplos:
    Discos Rígidos (HDs – Hard Disks)
    CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory)
    DVD-ROM (Digital Video Disk - ...)
    Fitas (Acesso seqüencial aos dados  backup)
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 3: Transferência de dados
Para serem executados os dados precisam estar na memória principal
Para serem armazenados devem estar na memória secundária
Gargalos:
  Tempo de acesso aos dados no dispositivo
    Prioridade na eficiência na recuperação em detrimento do consumo espaço
  A transferência entre as memórias
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 4: Arquitetura Básica

## Slide 5: Tendências da Capacidade de Armazenamento Para Desktops
Fonte: http://www.seagate.com/docs/pdf/training/SG_DISC.pdf

## Slide 6: Hard Disk & Cabeçote

## Slide 7: Hard Disk - Detalhes
Capacidade:
  Quantidade de bytes que cabem no disco
Gravação:
  Em uma ou nas duas superfícies
Fabricação:
  Base circular de material plástico
  Revestimento de material magnético
  Podem ser confeccionados “n” discos empilhados (disk pack)

## Slide 8: Hard Disk - Nomenclatura

## Slide 9: Hard Disk - Organização

## Slide 10: Hard Disk - Definições 1
Trilha:
  Círculos concêntricos onde são gravados os dados
  A largura da trilha é igual à largura do cabeçote
O número de bits por trilha pode ser:
  Constante:
    Tecnologia CAV (Constant Angular Velocity) utilizada nos HDs
  Variável:
    Tecnologia CLV (Constant Linear Velocity) utilizada em CD-ROMs
Gaps:
  Espaços deixados entre as trilhas e os setores para evitar problemas

## Slide 11: Hard Disk - Definições 2
Bloco:
  Menor parte lida/gravada
  É um conjunto de setores
Setor:
  Menor unidade endereçável
  Para ler ou gravar um setor é acessado o bloco
Partes de um setor:
  Informações de controle (início/fim)
  Área de dados
  ECC: Error Correcting Code

## Slide 12: Hard Disk - Definições 3
Cilindros:
  Trilhas de mesmo diâmetro da mesma superfície
  Dados de um mesmo cilindro podem ser recuperados mais rapidamente
Formatação Física:
  Definições de trilhas e setores
  É feita na própria fábrica
Formatação Lógica:
  Feita pelo SO: definição de blocos

## Slide 13: Hard Disk Método de Acesso a Dados
Para acessar um dado o cabeçote de leitura ou gravação deve ser posicionado no começo do setor no cilindro, trilha e superfície certos
Métodos:
  CHS: Cylinder, Head, Sector
  LBA: Linear Block Address
    Neste caso é necessário a conversão por hardware (firmware) do endereço lógico linear em coordenadas CHS

## Slide 14: Hard Disk - Performance Elementos a considerar
Tempo de acesso [AT] aos dados (3.6 a 15 ms)
  Tempo gasto para localizar o dado no próprio HD
Taxa interna de transferência de dados [ITR]
  Velocidade de leitura/gravação do HD (475 a 891 Mbits/s)
Velocidade de rotação dos pratos dos discos
  Maiores RPM  menores ITR e menores AT
Tamanho da memória cache do HD (2 a 8Mb)
Taxa externa de transferência de dados
  Velocidade de transferência dos dados entre o HD e a controladora (150 a 320 Mbytes/s)
Velocidade do barramento de dados ou do canal de DMA (Direct Memory Access)

## Slide 15: Hard Disk Tempo de Acesso aos Dados
O tempo gasto para acessar dados depende dos seguintes tempos:
  Tempo de busca (ST)
  Tempo de latência (LT)
  Tempo de transferência (ITR)
AT = ST + LT + ITR

## Slide 16: Hard Disk Tempo de Busca (Seek)
Tempo gasto para localizar a trilha
Tem duas componentes:
  Acionamento e aceleração do braço
  Tempo de deslocamento até a trilha
Não é linear, isto é, cada trilha terá um tempo de busca diferente
Utiliza-se o Tempo Médio de Busca
  Fornecido pelos fabricantes (3 a 15 ms)

## Slide 17: Hard Disk Tempo de Latência
Tempo gasto esperando o setor desejado passar sob o cabeçote
Também é chamado de tempo de latência rotacional
Depende diretamente da velocidade de rotação dos pratos
  LT médio = Metade do tempo de uma rotação
  Exemplos:
    5400 RPM  1/ 5400*60  11ms  LT = 5.6ms
    15000 RPM  1/15000*60  4ms  LT = 2.0ms

## Slide 18: Hard Disk Tamanho do Bloco
Ex: 32Kb / trilha, ST = 30ms, LT = 16,67/2 ms e ITR = 1 volta lê a trilha
Gráfico 1: Tamanho do Bloco x ITR possível
Gráfico 2: Tamanho do Bloco x
Taxa de Utilização
Obs: Para arquivos médios de 1Kb
Escolhas Padrões: 512b a 4Kb

## Slide 19: Hard Disk Interleave e Fragmentação
Interleave:
  Concluído o acesso a um setor, se o próximo tiver que ser acessado não dá tempo  perde a rotação
  Solução: numerar os setores alternadamente
  Ex: 10 setores por trilha com Interleave = 2
    Setores da Trilha:
Fragmentação:
  Após algum tempo, os arquivos estarão gravados em blocos aleatórios
  Ex: 2 arquivos na trilha
    Considerando blocos
  Solução: desfragmentar
0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9

## Slide 20: Hard Disk Controladoras IDE e SCSI
Integrated Device Electronics
  Provê barramento de dados para HDs, CDs
  Mais barata  Todo desktop já tem 2 placas integradas
  Aceita 2 dispositivos por placa com perda de performance
  Modelos: De Pio Mode 0 a 3,3MB/s
  Até ATA 150 a 150MB/s
Small Computer Systems Interface
  Mais rápidas, mais caras e não vem integradas
  São viáveis para servidores de rede e Internet
  Aceita 15 dispositivos por placa sem perda de performance
  Modelos: De SCSI 1 a 5MB/s
  Até Ultra 320 a 320MB/s

## Slide 21: Hard Disk Modelos
Modelo | GB | Interface | RPM | AT ms | Us$
Maxtor Firebal 3-40 | 40,0 | ATA 133 | 5400 | 12,0 | 105
Seagate ST340016A | 40,0 | ATA 100 | 7200 | 9,0 | 109
Samsung SP4002H | 40,0 | ATA 100 | 7200 | 8,9 | 111
WD Caviar WD400BB | 40,0 | ATA 100 | 7200 | 8,9 | 89
Seagate ST360021A | 60,0 | ATA 100 | 7200 | 9,5 | 139
Seagate ST380021A | 80,0 | ATA 100 | 7200 | 9,5 | 159
Seagate ST336605FC | 36,7 | Ultra 160 | 10041 | 4,7 | 540
Seagate ST373405FC | 73,4 | Ultra 160 | 10041 | 4,7 | 1000

## Slide 22: RAID: Redundant Array of Independent Disks
Um conjunto de HDs é visto pelo SO como uma única unidade de disco
Vantagens:
  Grande capacidade de armazenamento
  Acesso paralelo  melhor performance
  Permite o espelhamento de dados
Desvantagens:
  Custo: requer hardware ou software especial
  Se espelhado: requer o dobro de espaço
Controladoras com fibra óptica de 133Mb/s a 4,25Gb/s

## Slide 23: Níveis de RAID
Nível 0:
  Não oferece redundância  Altas ITR
Nível 1:
  Oferece espelhamento em 2 ou mais HDs
  Alta disponibilidade
Nível 3:
  Distribuição em 3 ou mais HDs operando em paralelo
  Oferece as maiores ITR
Nível 5:
  Mesmos recursos do nível 3 com redundância
  É o mais utilizado atualmente

## Slide 24: Alternativas de Backup
Modelo | Capacidade | Vazão | AT ms
RAID | Ilimitada | 320 Mb/s | 9
HD Fixo / Removível | Até 160 GB | 133 Mb/s | 9
Fita Dat ou DDS | 2 a 80 GB | 2 Mb/s | -
CD-R/W (Write 20x) | 650 MB | 3 Mb/s | 120
Zip Drive | 100-750 MB | 1,4 Mb/s | 29
Disquetes | 1.4 MB | 0,5 Mb/s | 100

## Slide 25: Referências
http://paginas.faccat.br
http://venus.rdc.puc-rio.br
www.hp.com e www.hp.com.br
www.inf.pucrs.br
www.iomega.com
www.maxtor.com e www.quantum.com
www.pctechguide.com
www.samsung.com
www.seagate.com