## Slide 1: Avaliação de Segurança em Redes Sem Fio
Márcio A. R. Moreira marcio.moreira@pitagoras.com.br
Jairo Rodrigues de Araújo jairoinf16@yahoo.com.br
Rogério Mendes Ferreira rogerio@websec.com.br
Flamaryon Guerin flamaryon@unitri.edu.br
8º CONTECSI - 1 a 3 de Junho de 2011 FEA – USP – São Paulo – Brasil

## Slide 2: Agenda
Introdução
Modos de Configuração das WLAN:
  BSS, ESS ou Ad Hoc
Protocolos utilizados nas WLAN:
  WEP
  WPA ou WPA2 cifrados com TKIP ou AES usando PSK
Nível de segurança dos protocolos
Ataques aos protocolos
Configurando um Ponto de Acesso (AP)
Conclusões
Contribuições
Referências

## Slide 3: Introdução
O uso de dispositivos móveis (notebooks, PDAs, smartphones, etc.) está crescendo muito
O uso de cabos de rede estão se tornando inconvenientes
As redes sem fio são cada vez mais comuns
A falta de segurança nestas redes expõe os usuários a vários tipos de ataques
Logo, a necessidade de segurança nas redes sem fio também cresce proporcionalmente

## Slide 4: As redes sem fio – WLAN em modo Infraestrutura Básica – BSS
Rede sem fio (WLAN) configurada no modo Infraestrutura Básica (BSS - Basic Service Set)

## Slide 5: As redes sem fio – WLAN em modo Infraestrutura – ESS
Rede sem fio (WLAN) configurada no modo Infraestrutura (ESS - Extended Service Set)

## Slide 6: As redes sem fio – WLAN em modo Ponto a Ponto – ad hoc
Rede sem fio (WLAN) configurada no modo Ponto a Ponto (ad hoc)

## Slide 7: Protocolos utilizados nas WLAN
WEP (Wired Equivalent Privacy):
  Base: RC4 (Rivest Cipher 4) com chaves de 40 a 128 bits
  Principais falhas [Obermayr (2003) e Berghel & Uecker (2004)]:
    Compartilhamento de chaves, reuso do vetor inicializado e autenticação de somente um dos lados da rede
WPA (Wi-Fi Protected Access):
  Base: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ou o AES (Advanced Encryption Standard)
  Versões:
    Pessoal: Usa uma chave pré-compartilhada (PSK - Pre-Shared Key)
    Corporativa: Usa um servidor RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)
  Principais falhas [Beck & Tews (2008)]:
    O WPA foi projetado para resolver as falhas do WEP, mas deveria rodar no hardware antigo. Logo, herdou algumas fragilidades inerentes

## Slide 8: Protocolos utilizados nas WLAN
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2):
  Base: AES
    Requer mais hardware que as versões anteriores
    Define uma chave inicial a cada sessão e a difunde
  Suporta: TKIP, PSK ou RADIUS
  Extensões corporativas comuns:
    EAP (Extensible Authentication Protocol) com TLS (Transport Layer Security) ou TTLS (Tunneled Transport Layer Security)
    MD5 (Message-Digest algorithm 5)
    IKEv2 (Internet Key Exchange)
    FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling)
    SIM (Subscriber Identity Module)
  Fragilidades conhecidas:
    Todas as clássicas do WEP e WPA, se configurado com TKIP
    Somente o ataque de dicionário, se configurado com AES

## Slide 9: Nível de segurança dos protocolos
Características |  | Nível de Segurança dos Protocolos |  | 
Autenticação | Criptografia | WEP | WPA | WPA2
Nenhuma | Nenhuma | Baixo | n/a | n/a
 | TKIP | n/a | Baixo | Baixo
 | AES | n/a | Médio | Médio
PSK | Nenhuma | n/a | n/a | n/a
 | TKIP | n/a | Baixo | Médio
 | AES | n/a | Médio | Alto

## Slide 10: Ataques aos protocolos
Comandos:
  airmon-ng start eth1
  airmon-ng stop ath0
  airmon-ng start wifi0
  airodump-ng -w logwlan –channel 2 ath0
  aireplay-ng –deauth 1 -a xx:xx:xx:xx:xx:xx -c yy:yy:yy:yy:yy:yy
  aircrack-ng -e idssid -w dict.txt logwlan.cap
  Fonte:
    Boileau (2006) e Morimoto (2006)
Ferramentas disponíveis em:
  www.kismetwireless.net
  www.aircrack-ng.org
WEP
Chave
Chaves
WPA com PSK

## Slide 11: Configurando um Ponto de Acesso
Permite configurar o AP usando a WLAN
Propaga o SSID (ID da WLAN) para todos
Configura o AP como um repetidor
Prefira o protocolo mais seguro disponível (WPA2)
Prefira o método mais seguro disponível (AES)
Tempo de validade das chaves AES (60 segundos)

## Slide 12: Conclusões
Avaliação dos protocolos:
  O WEP é inseguro
  O WPA com TKIP ou PSK é inseguro
  O WPA2 com PSK criptografado com o AES é a melhor recomendação disponível no momento
Testes de invasão:
  São relativamente fáceis de fazer e utilizam ferramentas disponíveis na Internet
Configuração:
  A configuração de uma rede sem fio, com o mínimo de segurança também é relativamente fácil de fazer

## Slide 13: Contribuições do artigo
Agrupamento de informações:
  Modos de configuração das redes sem fio
  Avaliação dos protocolos de configuração de WLAN com as variantes disponíveis no mercado
Testes de invasão:
  O artigo detalha alguns testes de invasão simples, utilizando ferramentas disponíveis na Internet
Configuração de uma WLAN:
  As recomendações feitas sobreviveram às propostas de ataques mais recentes

## Slide 14: Referências
AIRTIGH. WPA2 Hole196 Vulnerability. Vulnerability presented at Black Hat Arsenal (July, 29, 2010) & Defcon 18 (July, 31, 2010). AirTight Networks. Disponível em: www.airtightnetworks.com/WPA2-Hole196. Acessado em 19/1/2011.
BECK, M. & TEWS, E. Practical attacks against WEP and WPA. 2008. Germany. Disponível em: http://dl.aircrack-ng.org/breakingwepandwpa.pdf. Acessado em: 18/1/2011.
BERGHEL, H. & UECKER, J. Wireless Infidelity II: Airjacking. Assessing the extent of the security risks involved in wireless networking technology by considering three possible scenarios demonstrating vulnerabilities. On Digital Village - Communications of the ACM. Vol. 47, No. 12. December 2004. Disponível em: www.berghel.net/col-edit/digital_village/dec-04/dv_12-04.pdf. Acessado em: 18/1/2011.
BOILEAU, A. Wireless Networks: Success, Failure & Insecurity. In Security-Assessment.com Breakfast Briefing, September 2006. Disponível em: http://www.security-assessment.com/files/presentations/SA_Sydney_BB_Wireless_06_AB.pdf. Acessado em: 19/1/2011.
GHKSAR. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Wireless Networking Security. Dec 2010. Acessado em: 19/1/2010. Disponível em: www.infosec.gov.hk/english/technical/files/wireless.pdf.
MOREIRA, M., & MENDES, R. ITIL na Gestão da Segurança da Informação. 2008. 5º CONTECSI Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação (pp. 3009-3029). São Paulo: TECSI EAC FEA USP.

## Slide 15: Referências
MOREIRA, M., FERREIRA, R., BORGES, F. Algoritmo de Assinatura Digital por Curvas Elípticas ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). In: 6 CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 2009, São Paulo. Anais do 6o CONTECSI. São Paulo: TECSI - FEA USP, 2009. v. 2009. p. 261-261.
MORIMOTO, C. Segurança em redes Wireless. Publicado no Guia do Hardware em 22/8/2006. Disponível em: www.guiadohardware.net/tutoriais/entendendo-quebrando-seguranca-redes-wireless/pagina4.html. Acessado em: 19/1/2011.
MOTOROLA. Understanding the WPA2 “Hole196” Attack - Vulnerabilities & Motorola WLAN Countermeasures. 2010. Technical Brief for Airdefense. Disponível em: www.airdefense.net/whitepapers/UnderstandingWPAWPA2Hole196Attack_TB_0810_chv4.pdf. Acessado em 19/1/2011.
OBERMAYR, T. Analysis of 802.11b WEP Vulnerabilities in Wireless Access Points and Bridges. 2003. University of Applied Sciences. Graz, Austria. Disponível em: http://www.obit.at/AirSnort-03-obermayr.pdf. Acessado em: 18/1/2011.
OLIVEIRA, Nelson J. M. Análise Tecno-económica de Serviços Móveis Sem Fio. 2003. Departamento de Electrónica e Telecomunicações. Universidade de Aveiro. Disponível em: http://gsbl.det.ua.pt/gsbl/Documentos/Relatorios/An%E1lise%20Tecno-Econ%F3mica%20de%20Servi%E7os%20M%F3veis%20e%20Sem%20Fios.pdf. Acessado em: 17/1/2011.
SILVA, Gilson Marques. Segurança em Redes Locais Sem Fio. 2005. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação - Universidade Federal de Uberlândia.
STALLINGS, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 1999. Prentice Hall.

## Slide 16: Avaliação de Segurança em Redes Sem Fio
Márcio A. R. Moreira marcio.moreira@pitagoras.com.br
Jairo Rodrigues de Araújo jairoinf16@yahoo.com.br
Rogério Mendes Ferreira rogerio@websec.com.br
Flamaryon Guerin flamaryon@unitri.edu.br
8º CONTECSI - 1 a 3 de Junho de 2011 FEA – USP – São Paulo – Brasil
Obrigado! Dúvidas?
Disponível em: http://si.lopesgazzani.com.br/docentes/marcio/